ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ

| α/α | Περιγραφή | Απαίτηση | Στοιχεία προσφοράς |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ |
| 1. Γενικές απαιτήσεις |
| 1.1 | Το προσφερόμενο μηχάνημα να είναι απολύτως καινούργιο, αμεταχείριστο πρόσφατης κατασκευής | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2 | Τεχνικά φυλλάδια/prospectus, στην Ελληνική γλώσσα κατά προτίμηση ή στην Αγγλική, του προσφερόμενου μηχανήματος, όπου θα φαίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά | ΝΑΙ |  |  |
| 2. Χαρακτηριστικά μηχανήματος |
| 2.1 | Να αναφερθούν / δοθούν κατά τρόπο σαφή τα παρακάτω χαρακτηριστικά και πληροφορίες για το πλαίσιο: | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.1 | Εργοστάσιο κατασκευής πλαισίου και έτος κατασκευής αυτού | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.2 | Διαστάσεις, όπως ενδεικτικά βάρος λειτουργίας, ολικό μήκος, πλάτος κλπ | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1.3 | Περιστροφή ανωδομής | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2 | Χαρακτηριστικά ερπυστριών (μεταλλικές) | ΝΑΙ |  |  |
| 3. Κινητήρας |
| 3.1 | Ο κινητήρας θα είναι πετρελαιοκίνητος, υδρόψυκτος | ΝΑΙ |  |  |
| 3.2 | Μικτή ισχύς σε hp | ( 27ΗΡ |  |  |
| 3.3 | Αριθμός στροφών λειτουργίας | ΝΑΙ |  |  |
| 3.4 | Κινητήρας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (σύμφωνα με τις αντίστοιχες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις εκπομπές καυσαερίων) | ΝΑΙ |  |  |
| 3.5 | Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου | ΝΑΙ |  |  |
| 3.6 | Τύπος και κατασκευαστής | ΝΑΙ |  |  |
| 4. Σύστημα μετάδοσης κίνησης |
| 4.1 | Σύστημα μετάδοσης κίνησης μέσω υδροστατικών μοτέρ | ΝΑΙ |  |  |
| 4.2 | Ταχύτητα πορείας του μηχανήματος - Χαμηλή τουλάχιστον - Υψηλή τουλάχιστον | 2,4km/hr 4,00km/hr |  |  |
| 5. Υδραυλικό σύστημα |
| 5.1 | Σύστημα υδραυλικό με εμβολοφόρα αντλία | ΝΑΙ |  |  |
| 5.2 | Υδραυλική πίεση λειτουργίας για τα εξαρτήματα | ( 240bar |  |  |
| 5.3 | Υδραυλική πίεση λειτουργίας κίνηση ερπυστριών | ( 240bar |  |  |
| 5.4 | Υδραυλική πίεση περιστροφής | ( 190bar |  |  |
| 6. Αποδόσεις εκσκαφέα |
| 6.1 | Μέγιστη έκταση από το κέντρο περιστροφής της ανωδομής | ( 4,90μ |  |  |
| 6.2 | Βάθος εκσκαφής | (3,00μ |  |  |
| 6.3 | Δύναμη εκσκαφής στο νύχι του κάδου | (28kN |  |  |
| 6.4 | Δύναμη εκσκαφής στο βραχίονα (τυπικό μπαστούνι) | (16kN |  |  |
| 6.5 | - Πλάτος κάδου εκσκαφής | (0,40μ |  |  |
| 6.6 | Χωρητικότητα κάδου | (0,10κμ |  |  |

| α/α | Περιγραφή | Απαίτηση | Στοιχεία προσφοράς |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ |
| 7. Καμπίνα |
| 7.1 | Τύπος καμπίνας | ΝΑΙ |  |  |
| 7.2 | Κάθισμα οδηγού πολλαπλών ρυθμίσεων, περιστρεφόμενο σε κάθε επιθυμητή θέση εργασίας και σύστημα απορρόφησης κραδασμών | ΝΑΙ |  |  |
| 7.3 | Πλήρη πανοραμική θέα 360ο | ΝΑΙ |  |  |
| 7.4 | Ηχομόνωση | ΝΑΙ |  |  |
| 7.5 | Υαλοκαθαριστήρες εμπρός και πίσω | ΝΑΙ |  |  |
| 7.6 | Συστήματα ασφαλείας για προστασία από ανατροπή (ROPS) και προστασία από πτώση αντικειμένων (TOPS) | ΝΑΙ |  |  |
| 7.7 | Σύστημα θέρμανσης | ΝΑΙ |  |  |
| 7.8 | Τα συνήθη όργανα ελέγχου με τα αντίστοιχα φωτεινά σήματα (να αναφερθούν) | ΝΑΙ |  |  |
| 7.9 | Ηχητικά σήματα (κόρνες) | ΝΑΙ |  |  |
| 7.10 | Καθρέπτες | ΝΑΙ |  |  |
| 7.11 | Πρόσθετος εξοπλισμός (να αναφερθεί) | ΝΑΙ |  |  |
| 7.12 | Πλήρης ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού και σημάτων για την κυκλοφορία, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.K. και θα είναι εφοδιασμένο με τους απαραίτητους προβολείς (και για οπισθοπορεία), φώτα πορείας, σταθμεύσεως, ομίχλης και ενδεικτικά περιμετρικά του μηχανήματος | ΝΑΙ |  |  |
| 7.13 | Περιστρεφόμενος φάρος | ΝΑΙ |  |  |
| 7.14 | Χαρακτηριστικές ενδείξεις του κατασκευαστή σε ειδική πινακίδα, όπως όνομα, διεύθυνση, αριθμό σειράς κ.λπ | ΝΑΙ |  |  |
| 7.15 | Σύστημα ελέγχου ευστάθειας πορείας | ΝΑΙ |  |  |
| 7.16 | Ο πίνακας των ενδείξεων και μετρήσεων να είναι πλήρης και αξιόπιστος στη χρήση, τα δε χειριστήρια εργονομικά σχεδιασμένα. Να περιγραφούν οι σχετικές διατάξεις | ΝΑΙ |  |  |
| 7.17 | Όλες οι γραμμές μεταφοράς του ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να οδεύουν με ασφάλεια (τοποθετημένες σε στεγανούς αγωγούς) και να μην είναι εκτεθειμένες, ενώ παράλληλα να είναι ευχερής η επίσκεψη και αντικατάστασή τους χωρίς την ανάγκη διανοίξεως οπών στο μηχάνημα | ΝΑΙ |  |  |
| 7.18 | Λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλούς λειτουργίας και αναφορά κάθε τυχόν πρόσθετης ειδικής διάταξης για την ασφάλεια χειρισμού και λειτουργίας, όπως και των εφεδρικών συστημάτων λειτουργίας σε περίπτωση βλάβης ή ειδικών συνθηκών | ΝΑΙ |  |  |
| 7.19 | Το μηχάνημα θα είναι βαµµένο µε χρώματα άριστης ποιότητας και αντοχής, ώστε να εξασφαλιστεί η αντοχή του | ΝΑΙ |  |  |
| 7.20 | Σειρά εργαλείων σε κατάλληλη εργαλειοθήκη που να προσδιορίζονται αναλυτικώς σε κατάσταση, γρύλος, τάκοι κ.ά. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.21 | Δύο (2) τουλάχιστον πυροσβεστήρες σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) (όπως θα ισχύει κατά την ημερομηνία έκδοσης άδειας κυκλοφορίας) | ΝΑΙ |  |  |
| 7.22 | Πλήρες φαρμακείο σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.23 | Τρίγωνο βλαβών | ΝΑΙ |  |  |

| α/α | Περιγραφή | Απαίτηση | Στοιχεία προσφοράς |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ |
| 7.24 | Τα απαραίτητα έντυπα / τεχνικά εγχειρίδια για τη συντήρηση, επισκευή και καλή λειτουργία του μηχανήματος, στην Ελληνική γλώσσα (κατά προτίμηση) ή σε επίσημη μετάφραση αυτής ή στην Αγγλική γλώσσα, καθώς και αντίστοιχα βιβλία ή ψηφιακοί δίσκοι (υλικό σε ηλεκτρονική μορφή) ανταλλακτικών (εικονογραφημένα με κωδικοποίηση κατά το δυνατόν) ή σε ηλεκτρονική μορφή ή προσβάσιμα μέσω διαδικτύου | ΝΑΙ |  |  |
| 7.25 | Εκπλήρωση των Ευρωπαϊκών / Κοινοτικών κανονισμών ασφάλειας, όσον αφορά στην πρόληψη των ατυχημάτων των εργαζομένων (CE) | ΝΑΙ |  |  |
| 8. Ποιότητα, καταλληλότητα και αξιοπιστία |
| 8.1 | Δήλωση πιστότητας/Πιστοποιητικό εν ισχύ CE (στην Ελληνική γλώσσα ή επίσημη μετάφραση σε αυτή) | ΝΑΙ |  |  |
| 8.2 | Πιστοποιητικό κατά ISO 9001 ή ισοδύναμο αυτού των κατασκευαστών και του προμηθευτή | ΝΑΙ |  |  |
| 8.3 | Έτος πρώτης παραγωγής του προσφερόμενου μοντέλου (τύπου) ή του αρχικού του αν πρόκειται για βελτίωση προγενέστερου (παράγοντας αξιοπιστίας μηχανήματος) | ΝΑΙ |  |  |
| 9. Τεχνική υποστήριξη και κάλυψη |
| 9.1 | Ο Προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι παρέχει τις εξής εγγυήσεις (ως χρόνος έναρξης των εγγυήσεων ορίζεται η ημερομηνία προσωρινής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής) | ΝΑΙ |  |  |
| 9.2 | Εγγύηση καλής λειτουργίας για το πλήρες μηχάνημα (η εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του Αγοραστή, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό) | ( 1 έτος |  |  |
| 9.3 | Στο διάστημα της εγγύησης οι βλάβες να αποκαθίστανται στην έδρα του Αγοραστή, ή εάν αυτό δεν είναι δυνατό σε κεντρικό συνεργείο του Προμηθευτή εφόσον το μηχάνημα είναι δυνατό να κινηθεί ασφαλώς, διαφορετικά να μεταφέρεται με έξοδα της Προμηθεύτριας εταιρείας | ΝΑΙ |  |  |
| 9.4 | Εγγύηση κατασκευής και παροχής ανταλλακτικών (υπεύθυνη δήλωση ) | ( 10 έτη |  |  |
| 9.5 | Διάστημα παράδοσης των ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών (υπεύθυνη δήλωση) | ( 20 ημέρες |  |  |
| 9.6 | Διάρκεια που δεσμεύεται και αναλαμβάνει ο Προμηθευτής την προμήθεια ανταλλακτικών στον Αγοραστή (υπεύθυνη δήλωση) | ΝΑΙ |  |  |
| 9.7 | Έκπτωση που θα τυγχάνει ο φορέας επί του εκάστοτε ισχύοντος τιμοκαταλόγου ανταλλακτικών (υπεύθυνη δήλωση) | ΝΑΙ |  |  |
| 9.8 | Αναλυτική κατάσταση των κεντρικών και εξουσιοδοτημένων συνεργείων και αποθηκών ανταλλακτικών ανά την επικράτεια για την εκτέλεση επισκευών και συντήρηση για το μηχάνημα | ΝΑΙ |  |  |

| α/α | Περιγραφή | Απαίτηση | Στοιχεία προσφοράς |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ |
| 9.9 | Δωρεάν οι πρώτες προγραμματισμένες πλήρεις συντηρήσεις / service (εργασία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά), οι οποίες θα καλύπτουν τουλάχιστον τα προσφερόμενα έτη εγγύησης καλής λειτουργίας ήτοι 1 έτος | ( 1 έτος |  |  |
| 9.10 | Η ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης / αποκατάστασης να γίνεται το πολύ εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση περί βλάβης και η έντεχνη αποκατάσταση το πολύ εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών | ΝΑΙ |  |  |
| 9.11 | Κατάλογος με τις πωλήσεις του συγκεκριμένου ή παρομοίων καινούριων μηχανημάτων (και το αντίστοιχο έτος πώλησης), στο δημόσιο ή σε ιδιώτες, από την προσφέρουσα ή άλλη εταιρεία (συνοπτική αναφορά) | ΝΑΙ |  |  |
| 9.12 | Στοιχεία σχετικά με το συνολικό χρόνο δραστηριοποίησης του Προμηθευτή στην προμήθεια, την κατασκευή και την τεχνική υποστήριξη παρομοίων τύπων μηχανημάτων, καθώς και ο κύκλος εργασιών της τελευταίας τριετίας σε μηχανήματα παρόμοιας κατηγορίας | ΝΑΙ |  |  |
| 10. Εκπαίδευση προσωπικού |
| 10.1 | Εκπαίδευση εργατών Αγοραστή για το χειρισμό του μηχανήματος | ΝΑΙ |  |  |
| 10.2 | Εκπαίδευση τεχνικών Αγοραστή στη συντήρηση του μηχανήματος | ΝΑΙ |  |  |
| 11. Παράδοση μηχανήματος |
| 11.1 | Η τελική παράδοση του μηχανήματος να γίνει στην έδρα του Αγοραστή με τα έξοδα να βαρύνουν τον Προμηθευτή | ΝΑΙ |  |  |
| 11.2 | Το μηχάνημα να παραδοθεί με πινακίδες κυκλοφορίας η έκδοση των οποίων (κόστος και ενέργειες) θα πραγματοποιηθεί και θα βαρύνει τον Προμηθευτή. Ο Αγοραστής θα παράσχει ότι σχετικό έγγραφο και εξουσιοδότηση χρειαστεί στον Προμηθευτή | ΝΑΙ |  |  |
| 11.3 | Το μηχάνημα θα συνοδεύεται από αντίγραφο της έγκρισης τύπου και ότι άλλο πιστοποιητικό το συνοδεύει για τη νόμιμη κυκλοφορία του στην Ελλάδα. | ΝΑΙ |  |  |
| 11.4 | Χρόνος παράδοσης μηχανήματος | ( 6μήνες |  |  |
| 12. Συμπληρωματικά στοιχεία τεχνικής προσφοράς |
| 12.1 | Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης ισχύσουν νέες νομοθετικές διατάξεις (π.χ. εθνικοί νόμοι, κοινοτικές οδηγίες, κώδικας οδικής κυκλοφορίας κτλ.), τότε ο Προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει μηχάνημα με τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία να συμμορφώνονται με αυτές. | ΝΑΙ |  |  |

| α/α | Περιγραφή | Απαίτηση | Στοιχεία προσφοράς |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ |
| 12.2 | Κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης είναι αποδεκτή οποιαδήποτε αντικατάσταση του Προσφερόμενου επιμέρους εξοπλισμού/ εξαρτημάτων του μηχανήματος με αντίστοιχα Ισοδυνάμων ή καλύτερων τεχνικών χαρακτηριστικών, εάν αυτή κριθεί τεχνικά επιβεβλημένη αποκλειστικά και μόνο λόγω μη διαθεσιμότητας των αντίστοιχων προσφερομένων. Στην περίπτωση αυτή η αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης θα κρίνει κατά πόσο οι τεχνικές προδιαγραφές του νέου εξοπλισμού /εξαρτημάτων είναι ισοδύναμες ή καλύτερες των προσφερομένων | ΝΑΙ |  |  |
| 12.3 | Στην τεχνική προσφορά να περιλαμβάνονται πλήρη τεχνικά στοιχεία και περιγραφές των τμημάτων του προσφερόμενου μηχανήματος ή σχέδια από τα οποία να προκύπτουν σαφώς τα τεχνικά στοιχεία και οι δυνατότητές τους | ΝΑΙ |  |  |
| 12.4 | Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει την ευθύνη να προβεί σε οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή και τροποποίηση που θα απαιτηθεί από τον τεχνικό έλεγχο από αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών κατά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας | ΝΑΙ |  |  |
| 12.5 | Ενεργειακή κατανάλωση (κατανάλωση καυσίμου από πίνακες κατασκευαστή) | ΝΑΙ |  |  |
| 12.6 | Εκπομπές CO2 | ΝΑΙ |  |  |
| 12.7 | Εκπομπές NOx | ΝΑΙ |  |  |
| 12.8 | Εκπομπές NMHC | ΝΑΙ |  |  |
| 12.9 | Εκπομπές αιωρούμενων σωματιδίων | ΝΑΙ |  |  |
| 12.10 | Στάθμη θορύβου εσωτερικού καμπίνας | ΝΑΙ |  |  |