ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Α.1 ΟΧΗΜΑ

| α/α | Περιγραφή | Απαίτηση | Στοιχεία προσφοράς |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ |
| 1. Γενικές απαιτήσεις |
| 1.1 | Το προσφερόμενο μηχάνημα να είναι απολύτως καινούργιο, αμεταχείριστο πρόσφατης κατασκευής | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2 | Τεχνικά φυλλάδια/prospectus, στην Ελληνική γλώσσα κατά προτίμηση ή στην Αγγλική, του προσφερόμενου μηχανήματος, όπου θα φαίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά | ΝΑΙ |  |  |
| 2. Κινητήρας |
| 2.1 | Ο κινητήρας θα είναι πετρελαιοκίνητος, υπερτροφοδοτούμενος (turbo) | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2 | Ονομαστική ισχύς σε ΗΡ | ( 150ΗΡ |  |  |
| 2.3 | Ο αριθμός και η διάταξη των κυλίνδρων, ο κυλινδρισμός / κυβισμός και η σχέση συμπιέσεως |  |  |  |
| 2.4 | Σύστημα υποβοήθησης της εκκίνησης σε χαμηλές θερμοκρασίες |  |  |  |
| 3. Σύστημα μετάδοσης κίνησης |
| 3.1 | Το κιβώτιο θα πρέπει να είναι μηχανικού συμπλέκτη 5 ταχυτήτων τουλάχιστον | ΝΑΙ |  |  |
| 3.2 | Σύστημα τετρακίνησης | ΝΑΙ |  |  |
| 3.3 | Διαφορικό αυτόματης αποσύνδεσης | ΝΑΙ |  |  |
| 3.4 | Κλείδωμα πίσω διαφορικού | ΝΑΙ |  |  |
| 4. Σύστημα ασφάλειας |
| 4.1 | Σύστημα πέδησης υδραυλικό με: - σύστημα υποβοήθησης - ηλεκτρονικό κατανεμητή πέδησης (EBD) - σύστημα ελέγχου ευστάθειας (VSC) - ABS και στους 4 τροχούς με εμπρός διπλούς αεριζόμενους δίσκους και πίσω ταμπούρα | ΝΑΙ |  |  |
| 4.2 | Aερόσακοι οδηγού - συνοδηγού | ΝΑΙ |  |  |
| 4.3 | Ζώνες ασφαλείας 3 σημείων με προεντατήρες εμπρός | ΝΑΙ |  |  |
| 4.4 | Ζώνες ασφαλείας πίσω | ΝΑΙ |  |  |
| 4.5 | Immobilizer | ΝΑΙ |  |  |
| 4.6 | Κεντρικό ασύρματο κλείδωμα | ΝΑΙ |  |  |
| 5. Αμάξωμα |
| 5.1 | Θέσεις επιβατών | 5 άτομα |  |  |
| 5.2 | Αριθμός Θυρών | 4 επιβατών & 1 χώρου αποσκευών |  |  |
| 5.3 | Διάσταση ελαστικών | ΝΑΙ |  |  |
| 5.4 | Υλικό Ζαντών | ΝΑΙ |  |  |
| 5.5 | Χρώμα αμαξώματος | Να δηλωθεί |  |  |
| 5.6 | Μήκος καρότσας (m) | ΝΑΙ |  |  |
| 5.7 | Πλάτος καρότσας (m) | ΝΑΙ |  |  |

| α/α | Περιγραφή | Απαίτηση | Στοιχεία προσφοράς |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ |
| 6. Επιδόσεις – οικονομία – περιβαλλοντική επίδοση |
| 6.1 | Κινητήρας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (σύμφωνα με τις αντίστοιχες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις εκπομπές καυσαερίων) | ( EURO 6 |  |  |
| 6.2 | Μονοξείδιο του άνθρακα, CO (γρ./χλμ.) | ΝΑΙ |  |  |
| 6.3 | Υδρογονάνθρακες, HC (γρ./χλμ.) | ΝΑΙ |  |  |
| 6.4 | Οξείδιο αζώτου, NOx (γρ./χλμ.) | ΝΑΙ |  |  |
| 6.5 | Θόρυβος dB(A) | ΝΑΙ |  |  |
| 6.6 | Κατανάλωση μεικτού κύκλου (λίτρα/100 χλμ.) | ΝΑΙ |  |  |
| 6.7 | Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου (λίτρα) | ΝΑΙ |  |  |
| 6.8 | Μέγιστη ταχύτητα (χλμ./ώρα) | ΝΑΙ |  |  |
| 6.9 | Επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα (δευτ.) | ΝΑΙ |  |  |
| 7. Λοιπός εξοπλισμός |
| 7.1 | Υδραυλικό τιμόνι | ΝΑΙ |  |  |
| 7.2 | Κλιματισμός | ΝΑΙ |  |  |
| 7.3 | Ραδιόφωνο με cd/mp3 player και 4 ηχεία | ΝΑΙ |  |  |
| 7.4 | Εμπρός ηλεκτρικά παράθυρα | ΝΑΙ |  |  |
| 7.5 | Αποθαμβωτής πίσω παρμπρίζ | ΝΑΙ |  |  |
| 7.6 | Εξωτερικοί ηλεκτρικοί, θερμαινόμενοι καθρέπτες | ΝΑΙ |  |  |
| 7.7 | Μπάρα οπίσθιας προστασίας | ΝΑΙ |  |  |
| 7.8 | Εμπρός & πίσω λασπωτήρες | ΝΑΙ |  |  |
| 7.9 | Ενισχυμένη αντισκωριακή προστασία | ΝΑΙ |  |  |
| 7.10 | Πυροσβεστήρας και τρίγωνο | ΝΑΙ |  |  |
| 7.11 | Ρεζέρβα με ζάντα και ελαστικό ίδιων διαστάσεων | ΝΑΙ |  |  |
| 7.12 | Κιτ αλλαγής ελαστικού (γρύλλος, κλειδιά κλπ) | ΝΑΙ |  |  |
| 7.13 | Πατάκια στην καμπίνα επιβατών (στα μπροστινά και στα πίσω καθίσματα) | ΝΑΙ |  |  |
| 7.14 | Εγχειρίδιο χρήσης-συντήρησης και κατάλογο ανταλλακτικών | ΝΑΙ |  |  |
| 7.15 | Κάθε πρόσθετος εξοπλισμός (να αναφερθεί) | ΝΑΙ |  |  |
| 8. Ποιότητα, καταλληλότητα και αξιοπιστία |
| 8.1 | Δήλωση πιστότητας/Πιστοποιητικό εν ισχύ CE (στην Ελληνική γλώσσα ή επίσημη μετάφραση σε αυτή) | ΝΑΙ |  |  |
| 8.2 | Πιστοποιητικό κατά ISO 9001 ή ισοδύναμο αυτού των κατασκευαστών και του προμηθευτή | ΝΑΙ |  |  |
| 8.3 | Έτος πρώτης παραγωγής του προσφερόμενου μοντέλου (τύπου) ή του αρχικού του αν πρόκειται για βελτίωση προγενέστερου (παράγοντας αξιοπιστίας μηχανήματος) | ΝΑΙ |  |  |
| 9. Τεχνική υποστήριξη και κάλυψη |
| 9.1 | Ο Προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι παρέχει τις εξής εγγυήσεις (ως χρόνος έναρξης των εγγυήσεων ορίζεται η ημερομηνία προσωρινής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής) | ΝΑΙ |  |  |

| α/α | Περιγραφή | Απαίτηση | Στοιχεία προσφοράς |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ |
| 9.2 | Εγγύηση καλής λειτουργίας για το πλήρες μηχάνημα (η εγγύηση να είναι ανεξάρτητη από τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε εργοστασιακή εγγύηση και να καλύπτει, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση του Αγοραστή, την αντικατάσταση ή επιδιόρθωση οποιασδήποτε βλάβης ή φθοράς συμβεί, μη οφειλόμενης σε κακό χειρισμό) | ( 1 έτος |  |  |
| 9.3 | Στο διάστημα της εγγύησης οι βλάβες να αποκαθίστανται στην έδρα του Αγοραστή, ή εάν αυτό δεν είναι δυνατό σε κεντρικό συνεργείο του Προμηθευτή εφόσον το μηχάνημα είναι δυνατό να κινηθεί ασφαλώς, διαφορετικά να μεταφέρεται με έξοδα της Προμηθεύτριας εταιρείας | ΝΑΙ |  |  |
| 9.4 | Εγγύηση κατασκευής και παροχής ανταλλακτικών (υπεύθυνη δήλωση ) | ( 10 έτη |  |  |
| 9.5 | Διάστημα παράδοσης των ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών (υπεύθυνη δήλωση) | ( 20 ημέρες |  |  |
| 9.6 | Διάρκεια που δεσμεύεται και αναλαμβάνει ο Προμηθευτής την προμήθεια ανταλλακτικών στον Αγοραστή (υπεύθυνη δήλωση) | ΝΑΙ |  |  |
| 9.7 | Έκπτωση που θα τυγχάνει ο φορέας επί του εκάστοτε ισχύοντος τιμοκαταλόγου ανταλλακτικών (υπεύθυνη δήλωση) | ΝΑΙ |  |  |
| 9.8 | Αναλυτική κατάσταση των κεντρικών και εξουσιοδοτημένων συνεργείων και αποθηκών ανταλλακτικών ανά την επικράτεια για την εκτέλεση επισκευών και συντήρηση για το μηχάνημα | ΝΑΙ |  |  |
| 9.9 | Δωρεάν οι πρώτες προγραμματισμένες πλήρεις συντηρήσεις / service (εργασία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά), οι οποίες θα καλύπτουν τουλάχιστον τα προσφερόμενα έτη εγγύησης καλής λειτουργίας ήτοι 1 έτος | ( 1 έτος |  |  |
| 9.10 | Η ανταπόκριση του συνεργείου συντήρησης / αποκατάστασης να γίνεται το πολύ εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση περί βλάβης και η έντεχνη αποκατάσταση το πολύ εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών | ΝΑΙ |  |  |
| 9.11 | Κατάλογος με τις πωλήσεις του συγκεκριμένου ή παρομοίων καινούριων μηχανημάτων (και το αντίστοιχο έτος πώλησης), στο δημόσιο ή σε ιδιώτες, από την προσφέρουσα ή άλλη εταιρεία (συνοπτική αναφορά) | ΝΑΙ |  |  |
| 9.12 | Στοιχεία σχετικά με το συνολικό χρόνο δραστηριοποίησης του Προμηθευτή στην προμήθεια, την κατασκευή και την τεχνική υποστήριξη παρομοίων τύπων μηχανημάτων, καθώς και ο κύκλος εργασιών της τελευταίας τριετίας σε μηχανήματα παρόμοιας κατηγορίας | ΝΑΙ |  |  |
| 10. Παράδοση μηχανήματος |
| 10.1 | Η τελική παράδοση του μηχανήματος να γίνει στην έδρα του Αγοραστή με τα έξοδα να βαρύνουν τον Προμηθευτή | ΝΑΙ |  |  |

| α/α | Περιγραφή | Απαίτηση | Στοιχεία προσφοράς |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ |
| 10.2 | Το όχημα να παραδοθεί με έγκριση τύπου στην Ελλάδα και πινακίδες κυκλοφορίας η έκδοση των οποίων (κόστος και ενέργειες) θα πραγματοποιηθεί και θα βαρύνει τον Προμηθευτή. Ο Αγοραστής θα παράσχει ότι σχετικό έγγραφο και εξουσιοδότηση χρειαστεί στον Προμηθευτή | ΝΑΙ |  |  |
| 10.3 | Χρόνος παράδοσης οχήματος | ( 6μήνες |  |  |
| 11. Συμπληρωματικά στοιχεία τεχνικής προσφοράς |
| 11.1 | Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης ισχύσουν νέες νομοθετικές διατάξεις (π.χ. εθνικοί νόμοι, κοινοτικές οδηγίες, κώδικας οδικής κυκλοφορίας κτλ.), τότε ο Προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει μηχάνημα με τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία να συμμορφώνονται με αυτές. | ΝΑΙ |  |  |
| 11.2 | Κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης είναι αποδεκτή οποιαδήποτε αντικατάσταση του Προσφερόμενου επιμέρους εξοπλισμού/ εξαρτημάτων του μηχανήματος με αντίστοιχα Ισοδυνάμων ή καλύτερων τεχνικών χαρακτηριστικών, εάν αυτή κριθεί τεχνικά επιβεβλημένη αποκλειστικά και μόνο λόγω μη διαθεσιμότητας των αντίστοιχων προσφερομένων. Στην περίπτωση αυτή η αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης θα κρίνει κατά πόσο οι τεχνικές προδιαγραφές του νέου εξοπλισμού /εξαρτημάτων είναι ισοδύναμες ή καλύτερες των προσφερομένων | ΝΑΙ |  |  |

Α.2 ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

| α/α | Περιγραφή | Απαίτηση | Στοιχεία προσφοράς |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ |
| 1. Γενικές απαιτήσεις |
| 1.1 | Το προσφερόμενο μηχάνημα να είναι απολύτως καινούργιο, αμεταχείριστο πρόσφατης κατασκευής | ΝΑΙ |  |  |
| 1.2 | Τεχνικά φυλλάδια/prospectus, στην Ελληνική γλώσσα κατά προτίμηση ή στην Αγγλική, του προσφερόμενου μηχανήματος, όπου θα φαίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά | ΝΑΙ |  |  |
| 2. Πλαίσιο |
| 2.1 | Το προσφερόμενο μηχάνημα να είναι απολύτως καινούργιο, αμεταχείριστο πρόσφατης κατασκευής | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2 | Διαστάσεις να γίνει αναφορά (μήκοςxπλάτος) | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3 | Αναφορά τρόπου φόρτωσης στην καρότσα του οχήματος | ΝΑΙ |  |  |
| 3. Δεξαμενή |
| 3.1 | Υλικό κατασκευής | ΝΑΙ |  |  |
| 3.2 | Χωρητικότητα | ( 500λίτρα |  |  |
| 3.3 | Εσωτερικά διαφράγματα για περιορισμό της μετατόπισης του περιεχομένου | ΝΑΙ |  |  |
| 3.4 | Διατάξεις υπερχείλισης, δείκτης στάθμης νερού | ΝΑΙ |  |  |
| 4. Πυροσβεστική αντλία |
| 4.1 | Κινητήρας βενζινοκίνητος ή πετρελαιοκίνητος εξελιγμένου τύπου μικρής κατανάλωσης με μέγιστη δυνατή οικονομικότητα σε καύσιμο | ΝΑΙ |  |  |
| 4.2 | Ονομαστική ισχύς κινητήρα | ( 12kW |  |  |
| 4.3 | Απόδοση αντλίας | ( 250lt/min |  |  |
| 4.4 | Μανομετρικό αντλίας | ( 6bar |  |  |
| 4.5 | Δυνατότητα άντλησης από βάθος τουλάχιστον 7m | ΝΑΙ |  |  |
| 4.6 | Εμβολοφόρος αντλία δημιουργίας κενού | ΝΑΙ |  |  |
| 5. Εξοπλισμός |
| 5.1 | Τυλικτήρας– ανέμη αξονικής τροφοδοσίας από ανοξείδωτο χάλυβα | ΝΑΙ |  |  |
| 5.2 | Λάστιχο πυρόσβεσης σταθερής διατομής μήκους 30m τουλάχιστον και διαμέτρου 25mm | ΝΑΙ |  |  |
| 5.3 | Αγωγός αναρρόφησης υδάτων με ρύγχος | ΝΑΙ |  |  |
| 5.4 | Ένα (1) σετ κατάλληλων εργαλείων για εργασίες συντήρησης της αντλίας και του κινητήρα | ΝΑΙ |  |  |
| 6. Λειτουργικότητα, αποδοτικότητα και ασφάλεια |
| 6.1 | Το μηχάνημα θα φέρει: |  |  |  |
| 6.1.1 | Προβολέα εργασίας στο πίσω μέρος της υπερκατασκευής | ΝΑΙ |  |  |
| 6.1.2 | Λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλούς λειτουργίας και αναφορά κάθε τυχόν πρόσθετης ειδικής διάταξης για την ασφάλεια χειρισμού και λειτουργίας, όπως και των εφεδρικών συστημάτων λειτουργίας σε περίπτωση βλάβης ή ειδικών συνθηκών | ΝΑΙ |  |  |
| 7. Ποιότητα, καταλληλότητα και αξιοπιστία |
| 7.1 | Το μηχάνημα θα φέρει: |  |  |  |
| 7.2 | Προβολέα εργασίας στο πίσω μέρος της υπερκατασκευής | ΝΑΙ |  |  |

| α/α | Περιγραφή | Απαίτηση | Στοιχεία προσφοράς |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ |
| 7.3 | Λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλούς λειτουργίας και αναφορά κάθε τυχόν πρόσθετης ειδικής διάταξης για την ασφάλεια χειρισμού και λειτουργίας, όπως και των εφεδρικών συστημάτων λειτουργίας σε περίπτωση βλάβης ή ειδικών συνθηκών | ΝΑΙ |  |  |
| 8. Τεχνική υποστήριξη και κάλυψη |
| 8.1 | Ο Προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι παρέχει τις εξής εγγυήσεις (ως χρόνος έναρξης των εγγυήσεων ορίζεται η ημερομηνία προσωρινής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής): | ΝΑΙ |  |  |
| 8.1.1 | Εγγύηση καλής λειτουργίας για το πλήρες μηχάνημα | ( 1 έτος |  |  |
| 8.2 | Ποιότητα εξυπηρέτησης (τεχνική βοήθεια – ανταλλακτικά): | ΝΑΙ |  |  |
| 8.2.1 | Διάστημα παράδοσης των ζητούμενων κάθε φορά ανταλλακτικών (υπεύθυνη δήλωση) | ( 20 ημέρες |  |  |